## Slide 1: GK860x编译环境搭建
By 邓海绍

## Slide 2: Outline
1. Install Samba/Tftpd/NFS
2. Build SDK
3. Build kernel/FS/APP
4. Tftp run kernel & rootfs on NFS
5. TF card upgrade

## Slide 3: Note:
1. 本说明基于 Ubuntu 14.04 x86 + gk8602_v1.1.1_sdk + GK8602b board.
2. 由于cross-toolchain是32bit ELF 档，若是使用 ubuntu x64版本，需要add-architecture i386 才能执行 32bit ELF file；
3. 由于现在板子的uboot损坏后，没有办法救回来，所以不要升级uboot；

## Slide 4: Install Samba/Tftpd/NFS
Samba:
sudo apt-get install samba samba-common
configure:
sudo vi /etc/samba/smb.conf
在文件最后加入要开放samba服务的目录配置(红色部分为开启samba目录的path，可以配置多个path)：
[homes]
read only = no
create mask = 0755
directory mask = 0755
valid users = %S
[dhs]
path = /home/dhs
valid user = dhs
writeable = yes
然后保存，增加samba user并重启samba 服务即可：
sudo smbpasswd -a dhs
sudo service smbd restart

## Slide 5
Tftpd:
sudo apt-get install tftpd tftp openbsd-inetd
Configure:
sudo vi /etc/inetd.conf
在文件最后加入下面这行（红色部分为开启tftp服务的path）：
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /home/dhs/tftp
重启服务生效：sudo /etc/init.d/openbsd-inetd restart

## Slide 6
NFS:
sudo apt-get install nfs-kernel-server
Configure:
sudo vi /etc/exports
在文件最后加入（红色部分为开启NFS服务的path）：
/home/dhs *(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)

## Slide 7: 安装相关tools
sudo apt-get install gcc bison flex libncurses-dev

## Slide 8: Build SDK
Configure:
1. 修改Config.mak，主要确认下面配置：
BOARD ?= GK8602_EVB
C_LIBRARY ?= glibc
SDK_TOP ?= /home/dhs/code/gk8602_v1.1.1_sdk //SDK根目录的path
TOOLCHAIN_PARENT_DIRECTORY ?= /home/dhs/tftp //cross-toolchain解压到哪个path下
ROOTFS_PARENT_DIRECTORY ?= /home/dhs/tftp //make rootfs时放置fs 的 path
DDR_MEMORY_SIZE ?= DDR_MEMORY_1G

## Slide 9
2. SDK根目录执行：
make deploy && source env/build_env.sh
就可以完成环境的配置 ；
3. 使用正确的kernel配置文件：
cd $(KERNEL_TOP) /*这里是 linux/kernel/3.4.43 */
cp -f arch/arm/configs/gk8602b_wifi_defconfig .config
4.使用正确的demo PRODUCT:
Vi demo/DVR-ALL/Makefile，使用下面的 PRODUCT
PRODUCT ?= MAKE_WIFI_DVR

## Slide 10
5. 全编译SDK：
在$(SDK_TOP)下执行make 即可；
6. 编译后生成的img路径：
Uboot: boot/u-bootxxx.bin
Kernel: $(KERNEL_TOP)/arch/arm/boot/zImage
FS: $(ROOTFS_PARENT_DIRECTORY)
7. 把rootfs打包成squashfs格式的file system：
修改 $(SDK_TOP)/linux/rootfs/rootfs.mak，FILE_SYSTEM := squashfs
然后执行：make rootfs-image
就会生成对应的squashfs img：
$(SDK_TOP)/linux/rootfs/squashfs.img

## Slide 11
8. 把上面step编译出的kernel & fs 打包成可以用于 TF 卡升级(升级kernel&fs)的bin档：
(1)mkdir tmp;
(2)然后把update/argument以及生成的 zImage/squashfs 共4个file放进去tmp目录；
(3)修改argument文件内的参数：
一般只需要注意下面2个part的起始地址（可以从正常的开机log里面看到）和是否升级uboot ：
kernel:1048576 byte //== 0x100000
rootfs:4194304 byte //== 0x400000
cmd_uboot_update:force //一般不升级uboot，这里把参数名改成其他就好，如 cmd_debug_uboot_update:force
(4)执行 ./update 就可以生成用于TF卡升级的GK860x.bin

## Slide 12: Build kernel/FS/APP
Kernel:
cd $(KERNEL_TOP) && make clean; make –j4
FS:
cd $(SDK_TOP) && make roots-image
APP:
cd demo/DVR-ALL && make clean;make
会生成 demo/DVR-ALL/demo/main 并 cp –f 替换
$(ROOTFS_PARENT_DIRECTORY)/main 这个file；

## Slide 13: Tftp run kernel & rootfs on NFS
1. 在linux host 上面安装 tftpd/nfsd，并配置对应的路径；
2. PC通过串口连接开发板，按住PC的ENTER键的同时，给开发板上电，可以进入 uboot 的shell模式；
3. 输入 printenv 可以看到当前使用的 环境变量，这里需要通过" setenv {要配置的变量名} '{变量值}' " 的方式配置如下变量：
（建议修改前先备份当前 printenv 的结果，方便出问题时还原）
bootcmd=run tftpboot
bootfile=zImage
gatewayip=
ipaddr
netmask
nfsserver
phytype=0
rootpath=
serverip
还有 sensor/wifi 模组等要根据板子实际情况设置；
修改完后执行 saveenv 保存；
4. 再次上电时开发板就会从 PC host 上通过tftp下载 zImage 名字的kernel，并挂载 NFS 上面的rootfs；

## Slide 14: TF card upgrade
1. 把生成的 GK860x.bin 放到TF卡根目录；
2. 将TF卡接入平台，按住平台升级键的同时，给平台上电，约3s后LED灯会闪烁，此时进入升级；
3. 升级完成后平台会自动重启；

## Slide 15: Tftp run kernel & rootfs on NFS
1. 在linux host 上面安装 tftpd/nfsd，并配置对应的路径；
2. PC通过串口连接开发板，按住PC的ENTER键的同时，给开发板上电，可以进入 uboot 的shell模式；
3. 输入 printenv 可以看到当前使用的 环境变量，这里需要通过" setenv {要配置的变量名} '{变量值}' " 的方式配置如下变量：
（建议修改前先备份当前 printenv 的结果，方便出问题时还原）
bootcmd=run tftpboot
bootfile=zImage
gatewayip=
ipaddr
netmask
nfsserver
phytype=0
rootpath=
serverip
还有 sensor/wifi 模组等要根据板子实际情况设置；
修改完后执行 saveenv 保存；
4. 再次上电时开发板就会从 PC host 上通过tftp下载 zImage 名字的kernel，并挂载 NFS 上面的rootfs；

## Slide 16: TF card upgrade
1. 把生成的 GK860x.bin 放到TF卡根目录；
2. 将TF卡接入平台，按住平台升级键的同时，给平台上电，约3s后LED灯会闪烁，此时进入升级；
3. 升级完成后平台会自动重启；